## Slide 1: 장애인 이동권 증진을 위한 서울시 전동보장구 충전소 입지 선정
BF (Barrier Free)
김종은 김형주 백나림 서동학 안현주 정세현

## Slide 2
CONTENTS OBJECTIVE BACKGROUND METHOD RESULTS
IMPLICATIONS
REFERENCES

## Slide 3
Leave No One Behind
OBJECTIVE
(THE 17 GOALS, 2018)

## Slide 4
SDG | Status | Example of target(s) affected
Goal 11: Sustainable cities and communities | Threatened | Target 11.2: give access to safe, affordable and sustainable transport systems for all
(Naidoo & Fisher, 2020)
COVID-19 IMPACTS ON sdg 11
K-SDG 11-2 교통 약자 이용 편의 보장률 증진
OBJECTIVE
SDG 11 : SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

## Slide 5
OBJECTIVE
“ 장애인 이동권 증진을 위한 서울시 전동보장구 충전소 입지 선정 “

## Slide 6
전동보장구 사용자 증가
BACKGROUND
K-SDGs 목표 11-2 관련 국토교통부는 교통약자 이동편의시설 개선, 저상버스 및 특별교통수단 보급 확대 등의 추진 과제를 통해 전동보장구의 이동 편의성을 제고하고 있음. 이와 더불어 아래와 같이 노년층 장애인 및 전동보장구 사용 인원 증가가 예상되고 있는 상황임.

## Slide 7
7
전동보장구 충전소 사용자
BACKGROUND
한국장애인개발원이 전동보장구 사용자 150명을 대상으로 조사한 결과, 전동보장구 주 평균 사용일수는 매일이 76명(50.7%)이었고, 하루 평균 사용시간은 3~6시간 43명(28.7%), 9시간 이상 36명(24.0%), 6~9시간 31명(20.7%) 순으로 사용 빈도가 대체로 높게 나타났음.

## Slide 8
8
전동보장구 충전소 사용자 페인포인트
BACKGROUND
또한 전동보장구 충전소 이용 시 가장 불편한 점으로 ‘설치 개수가 부족하다‘ 32명(30.5%)으로 가장 많았음. 이와 관련해 설치 적합 위치에 대한 조사한 결과 ‘지하철역 및 버스정류장 등 대중교통 시설‘ 76명(50.7%)으로 조사됨.

## Slide 9
데이터 분석 과정
장애인들이 전동보장구 충전소 이용 시 발생하는 페인 포인트를 중점적으로 고려하여, 확대 설치 시 적합한 위치를 데이터 기반으로 제안하고자 하였음. 이를 위해, 1) 전동보장구 충전소 관련 데이터 수집 및 전처리, 2) K-Means Clustering 분석 실시하여 지역별 특징 도출, 3) 충전소 이용권역 (커버리지) 설정 및 소외 비율 탐색, 4) 최대 소외 비율 지역 내 충전소 최종 입지 선정 절차를 통해 진행하였음.
METHOD
Data Collection and Preprocessing
K-Means Clustering Analysis
Charger Coverage map
Location Analysis
STEP 2
STEP 3
STEP 4
STEP 1
서울시 전동보장구 충전소 입지 선정 분석 과정

## Slide 10
데이터 수집 및 전처리
METHOD
데이터 분류 | 데이터명 | 출처 | 기간
인구통계학적 데이터 | 서울시 장애인 현황 (장애유형별/동별) 통계 | 서울 열린데이터 광장 | 2020.05
 | 장애인 구인 현황 | 한국장애인고용공단 | 2019.07 - 2019.07
충전소 데이터 | 전동휠체어급속충전기 표준 데이터 | 공공 데이터 포털 | 2020.09
 | 전동휠체어 급속 충전기 | 스마트서울맵 | 2019.01
 | 전동휠체어 급속충전기 운영현황 | 서울교통공사 | 2019.12
시설 데이터 | 대규모 점포 인허가 정보 | 서울 열린데이터 광장 | 2020.07
 | 서울시 장애인시설 현황 | 서울 열린데이터 광장 | 2018.09
행동 데이터 | 장애인콜택시 이용고객 목적지(동단위) Best 100 | 서울시설공단 | 2019.01 - 2019.12
 | 서울시 신한카드 장애인 복지카드 이용현황 | 서울시 빅데이터 캠퍼스 | 2014.10 - 2015.09
활용 데이터로 인구통계학적, 충전소, 시설, 행동 데이터를 사용하였으며, 데이터셋은 법정 구역 단위인 ‘법정동’을 기준으로 변환 및 통합하였음.
활용 데이터 개요

## Slide 11
데이터 수집 및 전처리
METHOD
데이터 스케일링을 위해 특성 값을 0~1 사이로 변환하는 MinMax Scaler를 사용하였음. 다음으로 주성분 분석 (Principal Component Analysis)을 실시하여 분산 설명량의 누적 값(explained variance ratio)이 80% 이상으로 나타나는 3개의 차원으로 설정한 후 차원 축소를 진행함.
* number of components = 3, explained variance ratio = 83.5%

## Slide 12
K-Means Clustering
METHOD
지역별 특징을 그룹화하여 파악하기 위해 K-평균 군집(K-Means Clustering) 분석을 실시하였음. 우선 최적의 군집 수(Optimal K) 도출을 위해, 엘보우 메서드(Elbow Method)를 사용하여 3개의 군집으로 결정하였음. 분석 간 도출 된 값을 추가로 라벨링하여 QGIS를 통해 시각화를 진행하였음.
Elbow Method for K-Means Clustering
K-Means Clustering (PCA-reduced data)
[ 단위: 법정동 ]

## Slide 13
K-Means Clustering
METHOD
K-Means Clustering 분석 결과 Group 1 (수요 1순위 지역) 42개 지역으로 장애인 인구, 장애인 구인 현황, 대규모 점포, 장애인 시설, 장애인 콜택시 목적지의 수가 가장 높은 경향이 있음. Group 2 (수요 2순위 지역) 97개 지역으로 장애인 복지카드 사용의 수가 가장 높지만, 그 외 특성에서는 중간 범위의 수준을 나타냄. Group 3 (수요 3순위 지역) 328개 지역으로 장애인 인구, 장애인 구인 현황, 대규모 점포, 장애인 시설, 장애인 콜택시 목적지, 장애인 복지카드 사용의 수가 모든 낮은 경향이 있음.

## Slide 14
Coverage Map
METHOD
기존 충전소 위치 및 수요 지역 우선 순위
수요 1순위 지역 수요 2순위 지역 수요 3순위 지역
기존 충전소 위치
Clustering 기반 기존 충전소 이용권역 설정 “ 반경 2~3km 이내 설치하는 것이 안정적 “
(한국장애인개발원, 2016)

## Slide 15
Clustering 기반 기존 충전소 이용권역 설정 “ 반경 2~3km 이내 설치하는 것이 안정적 “
Coverage Map
METHOD
(한국장애인개발원, 2016)
기존 충전소 위치 및 수요 지역 우선 순위
반경 1.0km 반경 1.5km 반경 2.0km
수요 1순위 지역 수요 2순위 지역 수요 3순위 지역

## Slide 16
Coverage Map
METHOD
2-1. 소외 지역 탐색: 1차적으로 500m² 크기 셀을 통해 각 지역의 충전소 이용권역과 공업/녹지/농림/환경보전 지역을 제외한 소외 비율을 탐색함.
소외 비율 1 – (이용권역+공업+녹지+농림+환경보전 지역) 전체 동 면적 * 공원은 설치 가능 지역으로 판단하여 제외

## Slide 17
Coverage Map
METHOD
2-2. 소외 지역 도출: 2차적으로 소외 지역을 선택하여 100m² 크기의 셀 분석을 기반으로 세부적인 소외 비율을 산출하였음.
기존 충전소 지역
산출 제외 지역 최종 소외 지역
* 소외 비율 = 1 – (이용권역 + 공업 + 녹지 + 농림 + 환경보전 지역) / 전체 동 면적
1순위 지역 내 첫번째 최대 소외지역으로 도출된 목동의 소외지역 비율은 약 75.5%

## Slide 18
Coverage Map
METHOD
1순위 지역 내 두번째 최대 소외지역으로 도출된 자양동의 소외지역 비율은 약 60.1%
2-2. 소외 지역 도출: 2차적으로 소외 지역을 선택하여 100m² 크기의 셀 분석을 기반으로 세부적인 소외 비율을 산출하였음.
기존 충전소 지역
산출 제외 지역 최종 소외 지역
* 소외 비율 = 1 – (이용권역 + 공업 + 녹지 + 농림 + 환경보전 지역) / 전체 동 면적

## Slide 19
Coverage Map
METHOD
2-2. 소외 지역 도출: 2차적으로 소외 지역을 선택하여 100m² 크기의 셀 분석을 기반으로 세부적인 소외 비율을 산출하였음.
* 소외 비율 = 1 – (이용권역 + 공업 + 녹지 + 농림 + 환경보전 지역) / 전체 동 면적
2순위 지역 내 최대 소외지역으로 도출된 장안동의 소외지역 비율은 약 69.6%
기존 충전소 지역
산출 제외 지역 최종 소외 지역

## Slide 20
세부 입지 선정 기준
METHOD
데이터 분류 | 점수 | 기준
기존 충전소와의 거리 | 1 | 동일 지역(동)의 이용권역 포함
 | 2 | 타 지역(동)의 이용권역 포함
 | 3 | 이용권역 미포함
설치 적합 장소 | 0 | 기타
 | 1 | 대형 쇼핑몰 등 다중이용시설
 | 2 | 복지관 등 장애인 이용시설
 | 4 | 지하철역 등 대중교통 시설
접근성 | 0 | 작은 골목
 | 2 | 자전거 도로 혹은 대로변
 | 4 | 자전거 도로와 대로변
장애인 편의시설 | 0 | 무
 | 2 | 유
세부 입지 선정을 위한 점수 산출 기준

## Slide 21
세부 입지 선정 결과
RESULTS
1-1. 목동 내 세부 입지 선정을 위한 점수 산출
* 총 세부 입지 장소로 고려한 23곳 중 상위 10곳 표시하였음.
우선 순위 | 장소명 | 충전소와의 거리 | 설치 적합 장소 | 접근성 | 장애인 편의시설 | 합계
1 | 목동역 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13
 | 신목동역 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13
 | 오목교역 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13
2 | 서울특별시립장애인생산품판매시설 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11
3 | 홈플러스 목동점 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10
 | 이마트 목동점 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10
 | 목동 행복한 백화점 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10
 | 현대백화점 목동점 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10
4 | 사단법인 장애와사회(복지관) | 3 | 2 | 2 | 2 | 9
 | 좋은세상 이웃사람들(복지관) | 3 | 2 | 2 | 2 | 9

## Slide 22
세부 입지 선정 결과
RESULTS
1-2. 목동 내 세부 입지 선정 결과: 목동역
기존 충전소 지역
산출 제외 지역 최종 소외 지역
* 소외 비율 = 1 – (이용권역 + 공업 + 녹지 + 농림 + 환경보전 지역) / 전체 동 면적
목동역 내 전동보장구 충전소 설치 시 소외지역 비율은 약 71.6% (약 3.9% 개선)

## Slide 23
세부 입지 선정 결과
RESULTS
1-2. 목동 내 세부 입지 선정 결과: 신목동역
기존 충전소 지역
산출 제외 지역 최종 소외 지역
* 소외 비율 = 1 – (이용권역 + 공업 + 녹지 + 농림 + 환경보전 지역) / 전체 동 면적
신목동역 내 전동보장구 충전소 설치 시 소외지역 비율은 약 70.1% (약 5.4% 개선)

## Slide 24
세부 입지 선정 결과
RESULTS
1-2. 목동 내 세부 입지 선정 결과: 오목교역 (채택)
기존 충전소 지역
산출 제외 지역 최종 소외 지역
* 소외 비율 = 1 – (이용권역 + 공업 + 녹지 + 농림 + 환경보전 지역) / 전체 동 면적
오목교역 내 전동보장구 충전소 설치 시 소외지역 비율은 약 68.2% (약 7.3% 개선)

## Slide 25
세부 입지 선정 결과
RESULTS
2-1. 장안동 내 세부 입지 선정을 위한 점수 산출
우선 순위 | 장소명 | 충전소와의 거리 | 설치 적합 장소 | 접근성 | 장애인 편의시설 | 합계
1 | 장안1동 주민센터 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5
 | 장안2동 주민센터 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5

## Slide 26
세부 입지 선정 결과
RESULTS
2-2. 장안동 내 세부 입지 선정 결과: 장안1동 주민센터
장안1동 주민센터 내 전동보장구 충전소 설치 시 소외지역 비율은 약 47.3% (약 22.3% 개선)
* 소외 비율 = 1 – (이용권역 + 공업 + 녹지 + 농림 + 환경보전 지역) / 전체 동 면적
기존 충전소 지역
산출 제외 지역 최종 소외 지역

## Slide 27
세부 입지 선정 결과
RESULTS
2-2. 장안동 내 세부 입지 선정 결과: 장안2동 주민센터 (채택)
장안2동 주민센터 내 전동보장구 충전소 설치 시 소외지역 비율은 약 40.9% (약 28.7% 개선)
* 소외 비율 = 1 – (이용권역 + 공업 + 녹지 + 농림 + 환경보전 지역) / 전체 동 면적
기존 충전소 지역
산출 제외 지역 최종 소외 지역

## Slide 28
28
RESULTS
장안2동 주민센터 내 전동보장구 충전소 설치 시 소외지역 비율은 약 35.4% (약 33.3% 개선)
목동 오목교역 내 전동보장구 충전소 설치 시 소외지역 비율은 약 54.9% (약 10.4% 개선)
수정 필요
목동 오목교역 내 전동보장구 충전소 설치 시 소외지역 비율은 약 68.2% (약 7.3% 개선)
장안2동 주민센터 내 전동보장구 충전소 설치 시 소외지역 비율은 약 40.9% (약 28.7% 개선)

## Slide 29
기대효과 및 활용방안
IMPLICATIONS
1 세부 입지 선정 사례 기반으로 자동화 방안 추진 2 전동 보장구 충전소 입지 선정 관련 연구의 기초적 참고 자료 활용
3 전동 보장구 충전소 수요 대응 및 인식 개선을 통한 이용률 증대 효과
4 전동 보장구 충전소 관리 운영 효율화 및 복지 비용 절감 효과
5 서울형 통합교통서비스(MaaS: Mobility as a service) 및 Last Mile Mobility 트렌드 연계 및 확장 가능성 검토

## Slide 30
참고문헌 및 활용도구
REFERENCES
Web Page & Report - Naidoo, R., & Fisher, B. (2020, July 6). Reset Sustainable Development Goals for a pandemic world. Retrieved from https://www.nature.com/articles/d41586-020-01999-x - United Nations. (2018, April 20). THE 17 GOALS. Retrieved from https://sdgs.un.org/goals - 보건복지부. (2020, April 19). 65세 이상 노년층 등록장애인 지속 증가. Retrieved from http://www.mohw.go.kr/react/al/sal0301vw.jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&page=1&CONT_SEQ=354109 - 한국장애인개발원. (2016, October). 전동보장구 충전소 운영 효율화 방안 연구. Retrieved from https://www.koddi.or.kr/data/research01_view.jsp?brdNum=7403027 - 환경부 지속가능발전위원회. (2019, July). 국가 지속가능발전목표 수립 보고서 2019. Retrieved from http://ncsd.go.kr/api/1572586046142_K-SDGs_report.pdf
Tools

## Slide 31
THANK YOU